## Slide 1: Перспективы применения технологий ВИЭ для автономного энергоснабжения изолированных объектов
Владислав Карасевич, к.т.н.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

## Slide 2: Ситуация в электроэнергетике России
Стабильный рост потребления электроэнергии (более 2% в год), необходимость развития генерации и сетей;
Необходимость существенных капитальных затрат на развитие энергосистем;
Ожидаемый дефицит мощности (до 2030 года)
Высокая процентная ставка, проблемы с привлечением инвестиций, высокая стоимость установленной мощности;
Перекрестное субсидирования промышленностью населения (свыше 300 млрд рублей в 2024 году);
Рост тарифов для населения, появление дифференцированных тарифов;

## Slide 3: Стоимость 1 кВт установленной мощности
Август 2024 года, ЮФО на 941 МВт, стоимость 1 кВт – 299 тыс. рублей (с присоединением к газовым и электрическим сетям). Конкурс провалился из-за низкой стоимости 1 кВт;
ГЭХ (Мосэнерго) предлагает построить 2 энергоблока по 259 МВт за 150 млрд рублей – 1 кВт стоит 289,6 тыс. рублей;
ИнтерРАО строит Новоленскую ТЭС в Якутии, стоимость 1 кВт без НДС составляет 467,3 тыс. рублей;
ПАТЭС Академик Ломоносов (Певек) стоила 428,6 тыс. рублей за 1 кВт мощности в 2019 году, сейчас цена мощности ПАТЭС достигает 1 млн рублей;

## Slide 4: Общая схема электроснабжения объекта/поселения
Иконки -https://www.flaticon.com/
Генерация энергии
Шина переменного тока
нагрузки
Накопители энергии

## Slide 5: Тенденции в области новой энергетики
Усиление роли накопителей энергии в обеспечение пикового потребления электроэнергии.
Рост экономической эффективности от использования СЭС на собственные нужды бизнеса.

## Slide 6: СНЭ в энергосистемах России
Несколько десятков накопителей киловаттной мощностью
Накопители мегаваттной мощности
Тендеры на строительство 350 МВт СНЭ в ЮФО (стоимость 1 кВт – 169 т. р.

## Slide 7: Пилотный проект: Белгородэнерго

## Slide 8: Бурзянская СЭС с накопителями
Одноцепная линия 110 кВ электропередачи (100 км от г. Белорецк до с. Старосубхангулово) с тупиковой подстанцией;
Подстанции Бурзян:
  Напряжение – 110/35/10 кВ
  Мощность - 80 МВА
Мощность СЭС – 10 МВт;
Емкость накопителей – 8 МВт*ч;
6 часов автономной работы
(источник: сайты Хевел и УТВ.ру)

## Slide 9: Некоторые ценовые индикаторы
11-16 рублей – солнечная генерация для собственных нужд;
30 руб. за квтч – СЭС с водородными СНЭ (потребление тепла и электроэнергии)
60 руб. за квтч – водородные СНЭ без потребления тепла)
90 руб. за квтч – стоимость э/э на привозном СПГ в Арктике

## Slide 10: Примеры проектов: Пятерочка в ст. Кущевская
Средний тариф по Краснодарскому краю – 15.3 руб./квтч
Объект: магазин «Пятёрочка»
Мощность СЭС – 60 кВт (96 панелей LONGI по 645 Вт, инвертора - Deye)
Цена "под ключ": 2 601 000 руб.
⚡️ Выработка: 74 304 кВт·ч/год
💰 Экономия при тарифе 15 руб/кВт·ч:
  Валовая: 1 114 560 руб/год
  Чистая (минус эксплуатация): 1 088 550 руб/год
⏳ Окупаемость: 2,4 года

## Slide 11: Пример проекта: потребитель в Тамбовской области
Мощность СЭС – 35 кВт
Тариф – 11.8 руб./кВт*ч
Стоимость проекта «под ключ» - 1.75 млн рублей
⚡️Годовая выработка э/э - 38 МВт*ч
💰Годовая экономия – 448,4 тыс. рублей
⏳Срок окупаемости проекта (без учета дисконтирования и роста цены на электроэнергию) – менее 4-х лет.

## Slide 12: Пример проекта по когенерации
12 кВт СЭС в Краснодарском крае:
  На инверторе SOFAR 6 (5,56 кВт)
    Longi-435 – 3,48 кВт (8 панелей)
    General Energo-260 – 2,08 кВт (8 панелей)
  На инверторе SOFAR 7,5 (6,48 кВт)
    Exmork 250 – 2 ряда, 2,04 + 2 кВт (2 по 270 Вт + 10 по 250 Вт)
    HEVEL – 305 – 2,44 кВт (8 панелей)

## Slide 13: Финансовый баланс микрогенерации
Продажи в сеть | Покупка из сети | Доход
45067,09 | 43837,48 | 1229,61
2024 год

## Slide 14: Как микрогенерация разгружает энергосистему в пиковый период
Электроэнергия от микрогенератора физически идет соседним потребителям, в результате разгружается подстанция и сети.

## Slide 15: Управление спросом на электроэнергию
Реализация энергосберегающих мероприятий, в том числе:
  Пассивное энергосбережение
  Компенсация реактивной мощности
  Рекуперация тепла
Перераспределение нагрузок с периода высокого на период низкого спроса на энергию, в том числе за счет:
  Применение инструментов категорирования спроса на электроэнергию
  Применение систем накопления энергии
Снижение расхода э/э на отопление и охлаждение за счет внедрения тепловых насосов и солнечного отопления;

## Slide 16: Управление спросом на электроэнергию
Программно-аппаратный комплекс прогнозирования выработки электроэнергии генерацией на базе ВИЭ;
Программно-аппаратный комплекс интеллектуального категорирования потребителей электроэнергии на основе мультиагентных торгов;

## Slide 17: Состав программно-аппаратного комплекса
Датчики и контроллеры для управления субъектами энергосистемы, в том числе:
  Метеостанции для сбора и первичного анализа данных о погоде
  Аппаратные решения для эффективного производства и потребления энергии
  Серверы для хранения и обработки данных
  Средства автоматизации
Комплексы прогнозирования выработки и потребления энергии
Программный комплекс мультиагентных торгов

## Slide 18: Область применения
Автономные энергосистемы с высокой долей ВИЭ
Локальные энергосистемы расположенные за низкой стороной тупиковых подстанций
Промышленный и коммерческий потребитель
Частные домовладения

## Slide 19: Схема стенда по отработке управления спросом

## Slide 20: Аппаратные решения
Контроллеры и системы автоматизации;
Метеостанция с первичной обработкой данных;
Модуль динамической зарядки электромобиля;
Модуль выдачи электроэнергии из электромобиля в сеть;
Твердотельная и жидкостная балластные тепловые нагрузки.

## Slide 21: Тепловые насосы. Пример. Мурманск
ТН с озерным коллекторов в Мурманске (Арктическая зона):
  2 ТН по 60 кВт каждый
  Источник тепла - озеро
21

## Slide 22
<- Third IMAGE
Горизонтальный низкопотенциальный контур расположенный на глубине 400 мм (диаметр трубы – 40 мм);
Тепло сезонной оттайки использовалось для отопления и горячего водоснабжения;
Температура грунта поддерживалась не выше -5℃.
При образовании избыточного тепла оно сбрасывалось в атмосферу
https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-walk-through-pathway-1093946/
Термостабилизация грунтов с ТН в г. Якутск
22

## Slide 23: Солнечные коллекторы
Санаторий АК «Алроса», Накын:
  Мощность – 225 кВт
  Площадь коллекторов – 300 м2
  Снижение углеродного следа – более 100 тонн СО2 экв.
23

## Slide 24: Солнечная когенерация
24

## Slide 25: Другие исследовательские проекты
Автономная выработка энергии на детандерном агрегате
Производство водорода электролизом воды
Переработка буровых шламов пиролизом
Использование водорода для розжига и подсветки мегаватных котлов

## Slide 26: Спасибо за внимание! Владислав Карасевич crucian-74@mail.ru

## Slide 27: Детандер-генераторный агрегат (ДГА)
Рабочая среда – природный газ, ПНГ, воздух, водород
Мощность – до 5 кВт
Давление на входе – до 12 бар

## Slide 28: Генератор водорода 1-2 м3/час
Предназначение: производство водорода для метеорологических зондов
Параметры:
  Мощность 1-2 м3/час
  Расход воды (5 мкСм/см) – 1 л/ч
  Расход электроэнергии –5,5 кВтч/м3 Н2

## Slide 29: Дом будущего И. А. Султангузина
16 солнечных коллекторов ЯSOLAR – (32 м2, 24 кВт)
ТН Buderus (Т меньше 22-24℃
Аккумулирование тепла
Теплые полы и теплые потолки

## Slide 30
Потребление тепловой энергии вахтовым общежитием
Экономия дизельного топлива с мая по сентябрь составит 62 т, а снижение углеродных выбросов 195,3 тонны СО2 эквивалента в год
+94 921 кВт⋅ч
электроэнергии в период с мая по сентябрь
Потребление тепловой энергии превышает потребление электрической в 6 раз!
30

## Slide 31: Аккумуляторы тепла с талькомагнезитом